# 比选公告

四川川投仁宗海发电有限责任公司（以下简称“公司”）拟对四川省田湾河流域仁宗海电站厂房交通洞安全整治项目进行比选，欢迎符合资格要求的公司向比选人提出比选申请。

一、项目概况

1、工程总概况

仁宗海水电站厂址位于石棉县草科乡境内，距草科乡镇约17km。仁宗海水电站进厂交通洞总长201.54m，为全断面钢筋混凝土衬砌，断面净宽7m，直墙高4.35m，顶拱高2m。进厂交通洞洞口为框架结构进风楼，进风楼平面尺寸为11.2m×6.4m，进风楼高11.6m，进洞口正面设有进厂大门FJM5555，侧面设有一扇进人门FM1221。

2、设计方案

1）交通洞装饰设计

本工程建筑耐火等级为二级，钢柱的耐火极限为2.5h，钢梁为1.5h。钢结构主体设计使用年限为25年，装饰材料使用年限为15年。

仁宗海水电站进厂交通洞总长201.54m，为全断面钢筋混凝土衬砌，断面净宽7m，直墙高4.35m，顶拱高2m。其中桩号（交）0+037.70~（交）0+201.54段隧洞右侧（出洞方向）为220kV电缆廊道，此段交通洞装修后通行净宽为5.25m，拱顶最大高度5.6m，其中边墙高4.2m，顶拱高1.4m。桩号（交）0+000.00~（交）0+027.20段隧洞装修后通行净宽为6.5m，拱顶最大高度5.6m，其中边墙高4.2m，顶拱高1.4m。进厂交通洞洞口为钢筋混凝土框架结构进风楼，进风楼平面尺寸为11.2m×6.4m，进风楼高11.6m，进洞口正面设有进厂大门FJM5555，侧面设有一扇进人门FM1221。

交通洞墙面和吊顶装饰材料由铝单板和钢结构支撑构架组成，钢材和铝单板防火等级均为A级。交通洞两侧钢立柱采用矩形钢管，规格80×40×4mm，立柱高4.2m，间距1.5m布置。立柱之间设置角钢∠50×4mm连接，立柱采用矩钢和锚栓与混凝土洞壁连接。洞顶吊顶吊杆采用矩形钢管，规格80×40×4mm，次梁采用∠50×4mm角钢制作，由锚栓固定于混凝土洞壁。锚栓采用奥氏体不锈钢材质，所有钢构件表面均采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，防腐年限不小于15年。电缆廊道侧钢构件表面刷防火涂料，其耐火极限大于等于2.5小时。

交通洞侧墙面和吊顶均采用铝单板装饰，侧墙和吊顶铝单板均采用2mm厚。侧墙铝单板采用三种不同的高度，分别为300mm、600mm、900mm高；吊顶铝单板为弧形，长度为1m左右。铝单板外层表面颜色除底部300mm高采用深灰色氟碳漆喷涂外，其余均采用银灰色氟碳漆喷涂处理，防腐年限不小于15年。

本工程采用普通铝单板和冲孔铝单板两种类型。吊顶全部采用普通铝单板，铝单板分隔缝采用硅酮耐候密封胶填实，颜色与板面颜色相协调。墙面铝单板全部采用密拼工艺，纵向间距12m设置伸缩缝。墙面铝单板有普通型和冲孔型两种类型，普通铝单板主要用于电缆廊道侧墙面以及非电缆廊道侧底部300mm高、顶部900mm和600mm高范围；交通洞非电缆廊道侧中部区域采用冲孔型铝单板。

冲孔造型分为普通型和特别型，在交通洞入口、中段以及临近安装间入口处设置5处特别冲孔造型，墙后敷设灯带凸显造型图案，特别造型可采用图案或文字两种表达型式，由业主方提具体想法，由铝单板厂家做造型再实施。

电缆廊道侧铝单板后部采用50厚岩棉板封堵，耐火极限1小时。廊道侧柱顶采用2mm铝板和50mm岩棉板封堵。岩棉板防火等级A级，其具有良好的憎水性、防潮性能，吸湿和吸水率低，不会对金属产生腐蚀作用。

电缆廊道侧墙面间距9m布置宣传橱窗，橱窗尺寸为2m×1.6m。电缆廊道侧墙布置4扇检修防火门，桩号（交）0+037.70处布置2扇检修防火门，型号均为FM1018钢制甲级。钢柱顶内侧设置通长灯带槽，供安装灯管使用。柱脚设置排水沟挡坎，采用烧结页岩实心砖砌筑，挡坎内外均采用20厚1:2防水砂浆抹面。

2）交通洞防渗处理

交通洞洞顶渗水采用引排方案，即设置橡胶止水带和V型铝板引水带将水引至集水天沟内。原洞顶设置有橡胶止水带，拟对原橡胶止水带进行检查，完好部位保留，仅拆除破损止水带；对新的渗水点增设橡胶止水带，且所有橡胶止水带外侧再设置一道V型铝板引水带。橡胶止水带采用外贴式，宽30cm，厚8mm；防锈铝板厚度3mm，宽50cm。

交通洞洞壁两侧和电缆廊道侧墙顶均设置成品集水天沟，由引水带收集洞顶渗水排至天沟内，采用φ50PVC排水管引排至排水沟内。

3）交通洞地面改造

进洞口约165m范围（桩号（交）0+037.70~（交）0+201.54段）以及进风楼地面采用透水混凝土地面。原混凝土地面凿除7cm，采用2cm防水砂浆抹平找坡，再铺5cm厚C40彩色透水混凝土。道路纵坡与原地面纵向坡度相同，为3.8%，将透水混凝土收集的渗水引至原洞口排水沟内。

二、比选范围如下：

仁宗海电站厂房交通洞安全整治项目设计方案及工程量清单包含的全部内容（包括不限于以下工作内容）：

1.电站厂房交通洞装饰工程：包含交通洞墙面、顶拱采用铝单板装修、洞内宣传橱窗、灯具管线及照明系统改造、通风设施改造等项目。

2.交通洞地面改造：耐磨防滑型环氧砂浆地面，进洞口至交0+037.70m范围以及进风楼地面采用5cm厚C40彩色透水混凝土地面。

3.交通洞防渗处理：采用橡胶止水带和V型铝板引水带将水引至集水天沟内。

三、比选项目实施期限：

四川省田湾河流域仁宗海电站厂房交通洞安全整治项目计划于2023年11月1日—2024年2月28日完成项目施工达到竣工验收条件，总工期120天。

四、对潜在比选响应人的资格要求

（1）比选响应人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

（2）比选响应人应具备水利水电工程或建筑工程或市政公用工程施工总承包二级及以上资质（或施工总承包乙级及以上资质）。

（3）2017年以来，比选响应人有一个合同金额在400万元以上的类似项目业绩（主要为水工建筑物装修施工业绩），须附合同证明材料。

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加本改造项目的投标。

（5）本比选项目不接受联合体投标。

五、比选文件发售安排

比选文件定于2023年10月8日至2023年10月12日工作时间上午9:30-11：00时，下午13：30－16:30时，在四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1815室发售，每套收工本费150元，比选文件售后不退。

六、购买比选文件需提交的材料（验原件留复印件）

- 企业法人营业执照副本及授权代理证明书原件、复印件；

- 购买比选文件人单位介绍信原件；

- 购买人身份证原件、复印件。

七、递交比选响应文件截止时间及地点

接受比选响应文件的截止时间为2023年10月24日10:00 时，比选响应文件必须在此规定时间之前专人送达四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1803会议室。比选响应文件正本一套，副本叁套，U盘1个（文档采用WORD 2000的*.DOC格式，报价表采用Excel 2000的*.XLS格式）。迟到的比选响应文件，未按照要求密封的比选响应文件，比选人予以拒收。

八、发布的媒介

本次比选公告在四川省投资集团有限责任公司网上及“阳光采购”平台上发布。

九、联系方式

比 选 人：四川川投仁宗海发电有限责任公司

地    址：四川省成都市高新区天泰路112号

邮政编码：610015

联 系 人：李女士、周先生

联系电话：（028）88245528  88245108

传    真：（028）85245575

2023年10月